监测计划

华新水泥（武穴）有限公司

温室气体排放监测计划

| A 监测计划的版本及修订 |
| --- |
| 版本号 | 修订(发布)内容 | 修订(发布)时间 | 备注 |
| 1.0 | 2020年度监测计划 | 2020.4.17 |  |
| B 报告主体描述 |
| 重点排放单位名称 | 华新水泥（武穴）有限公司 |
| 地址 | 武穴市田镇华新路1号 |
| 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91421182790591721R | 行业分类 (按核算指南分类) | 3011 |
| 法定代表人 | 姓名:陈兵 | 电话: |
| 监测计划制定人 | 姓名:卢翔 | 电话:13409806456 | 邮箱: |
| 报告主体简介 重点排放单位简介 企业概况信息： 华新水泥（武穴）有限公司地处“鄂东门户”武穴市，是中国著名水泥企业集团华新水泥股份有限公司旗下最具规模的分子公司之一。公司现有6000t/d和4800t/d两条新型干法水泥熟料生产线，6000t/d新型干法熟料水泥生产线于2005年4月建成投产，4800t/d新型干法熟料水泥生产线于2007年10月建成投产。年产水泥熟料380万吨、水泥380万吨。主要原辅材料有石灰石、砂岩、页岩、铜尾渣、铁尾渣、燃煤炉渣和铁质烟道灰。其产品销售市场分布主要为武穴市及周边县区以及长江下游沿线江西、安徽、江苏、上海等地。 公司还拥有与之配套的纯低温余热发电项目，两台9000Kw发电机组于2007年12月动工，2009年1月1日正式并网发电，年发电能力1.2亿度，节约标煤约3.95万吨/年，减少CO2排放量约10.4万吨/年，实现了30%生产用电自给。 公司K1窑和K2窑脱硝项目采用非催化还原SNCR技术将烟气中的NOx还原成N2，该项目于2014年2月动工，7月正式投产运行，其综合脱硝率可达60%以上。投产运行后，公司窑尾尾气排放口外排废气中的氮氧化物、SO2、烟尘等污染物排放能达到《水泥工业大气污染物排放标准》。 组织机构图： 厂区平面图： 主营产品 （至少包括：主营产品的名称及产品代码 产品名称 代码 产能 产能单位 备注 熟料 31010101 3800000 吨 水泥 31010102 3800000 吨 主营产品及生产工艺 工艺流程图 排放化学式：C+O2=CO2，CaCO3=CaO+CO2 |

| C 核算边界和主要排放设施描述 |
| --- |
| 法人边界的核算和报告范围描述 华新水泥（武穴）有限公司设有两条熟料干法回转窑生产线，一条日产6000吨的熟料，一条日产4800吨的熟料，熟料年产能380万吨，水泥年产能380万吨。2009年公司建成二座装机容量均为9兆瓦的纯低温余热电站，并成功并网发电，用于生产。（包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统），对应的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、工业过程的二氧化碳排放、企业购入使用电力产生的二氧化碳排放。 其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、车间日常、石膏处理、砂岩处理、基础设施、发运等；附属生产系统包括厂区内为生产服务的部门和单位（职工食堂、职工宿舍、物流中心）。 |
| 补充数据表核算边界的描述 华新水泥（武穴）有限公司原材料进入生产厂区均化开始至熟料入库工艺过程中有两条熟料干法回转窑生产线，一条日产6000吨的熟料，一条日产4800吨的熟料，生料磨2台，纯低温余热发电装置2套（9MW），对应的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、工业过程的二氧化碳排放、熟料工序消耗购入电力产生的二氧化碳排放。 |
| 主要排放设施 |
| 6.1与燃料燃烧排放相关的排放设施 |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 能源消费种类 | 排放的温室气体种类 | 是否纳入补充数据表核算边界范围 |
| 1 | 回转窑 | 熟料车间 | 烟煤 | 二氧化碳 | 是 |
| 2 | 回转窑 | 熟料车间 | 柴油 | 二氧化碳 | 是 |
| 6.2与工业过程排放相关的排放设施 |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 排放的温室气体种类 | 是否纳入补充数据表核算边界范围 |
| 1 | 回转窑 | 熟料车间 | 二氧化碳 | 是 |
| 6.3主要耗电和耗热的设施 |
| 编号 | 设施名称 | 设施安装位置 | 是否纳入补充数据表核算边界范围 |
| 1 | 生料磨 | 原料车间 | 是 |
| 2 | 水泥磨 | 粉磨车间 | 否 |
| 3 | 窑炉 | 熟料车间 | 是 |
| D 各个活动数据和排放因子的确定方式 |
| D-1 燃料燃烧排放活动数据和排放因子的确定方式（按照系统/行业指南填报的边界进行报告） |
| 燃料种类 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： 实测值（如是请填写“实测值：写明具体方法和标准”）； 默认值（如是,请填写“默认值：具体数值”）； 相关方结算凭证（如是，请填写“结算凭证类型：写明如何确保供应商数据质量”）； 结算凭证类型：例如发票、缴费单、检测报告等 确保供应商数据质量的手段：例如物料入厂过磅称重校验、厂内安装流量计或电表等计量校验、定期抽样检测等。 其他方式（请详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备 及型号 | 监测设备安装位置 | 监测 频次 | 监测设备 精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |
| 燃料种类A：烟煤 |
| 消耗量 | 吨 | 实测值:当期烟煤消耗量=期初库存煤量+当期购入煤量-期末库存煤量 当期购入煤量根据《GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则》采用地磅计量 期初期末库存煤量采用盘库仪计量 | 进厂煤量： 进厂煤皮带秤 | 地磅房 | 每批次 | ±0.03% | 每年 | 参考财务购煤结算凭证 | 技术部 |
|  |  |  | 库存煤量：全站仪 NTS-360 | 技术部 | 每批次 | ±0.03% | 每年 |  | 技术部 |
| 低位发热值 | GJ/t | 实测值：GB/T 213 煤的发热量测定方法 | 自动量热仪 | 质控部 | 每批次 | ±60J/g | 每年 | 参考工业分析结果 | 质控部 |
| 单位热值含碳量 | tC/GJ | 默认值0.02618 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % | 默认值98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类B：柴油 |
| 消耗量 | 吨 | 实测值： GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 涡轮流量计 | 柴油库 | 每月 | ±1% | 每年 | 参考财务结算凭证 | 技术部 |
| 低位发热值 | GJ/t | 默认值42.652 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 | tC/GJ | 默认值0.0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % | 默认值99% |  |  |  |  |  |  |  |

| D-2 过程排放活动数据和排放因子的确定方式（按照系统/行业指南填报的边界进行报告） （行业核算指南中，除燃料燃烧、温室气体回收利用以及购入电力和热力隐含的CO2排放外，其他排放均列入此表。） |
| --- |
| 过程参数 | 参数描述 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： 实测值（如是请填写“实测值：写明具体方法和标准”）； 默认值（如是,请填写“默认值：具体数值”）； 相关方结算凭证（如是，请填写“结算凭证类型：写明如何确保供应商数据质量”）； 结算凭证类型：例如发票、缴费单、检测报告等 确保供应商数据质量的手段：例如物料入厂过磅称重校验、厂内安装流量计或电表等计量校验、定期抽样检测等。 其他方式（请详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  |  | 监测设备 及型号 | 监测设备 安装位置 | 监测 频次 | 监测设备 精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |
| 过程排放1： |
| 参数1 | 熟料 | 吨 | 实测值 生熟料折合比比来源： 根据烧失量反算（目前为1.50）。 | 生料均化库底的固体流量计DLD6.5 | 均化库 | 每小时 | ±0.5% | 每年 | 参考原料财务凭证 | 技术部 |
| 参数2 | 窑炉排气筒(窑头)粉尘重量 | 吨 | 实测值：GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 |  | 窑头烟囱 | 4 |  | 每年 |  | 环保部 |
| 参数3 | 窑炉旁路放风粉尘的重量 | 吨 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数4 | 熟料CaO含量 | % | 实测值：GBT176-2008 水泥化学分析方法 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 | ±0.4% | 每月 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 参数5 | 料中不是来源于碳酸盐分解的氧化钙(CaO)的含量 | % | 实测值： 再根据《补充数据表中的计算公式》计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数6 | 熟料MgO含量 | % | 实测值： GBT176-2008 水泥化学分析方法 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 | ±0.4% | 每月 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 参数7 | 熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化镁(MgO)的含量 | % | 实测值： 再根据《补充数据表中的计算公式》计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-3 温室气体回收、固碳产品隐含的排放等需要扣除的排放量（按照系统/行业指南填报的边界进行报告） |
| 过程参数 | 参数描述 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： 实测值（如是请填写“实测值：写明具体方法和标准”）； 默认值（如是,请填写“默认值：具体数值”）； 相关方结算凭证（如是，请填写“结算凭证类型：写明如何确保供应商数据质量”）； 结算凭证类型：例如发票、缴费单、检测报告等 确保供应商数据质量的手段：例如物料入厂过磅称重校验、厂内安装流量计或电表等计量校验、定期抽样检测等。 其他方式（请详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  |  | 监测设备 及型号 | 监测设备 安装位置 | 监测 频次 | 监测设备 精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |
| CO2回收：无 |
| CH4回收：无 |
| 固碳产品隐含的排放：无 |
| 其他排放：（按照相应行业核算指南中的第五部分核算方法的排放种类填写） |

| D-4净购入电力和热力活动数据和排放因子的确定方式（按照系统/行业指南填报的边界进行报告） |
| --- |
| 过程参数 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： 实测值（如是请填写“实测值：写明具体方法和标准”）； 默认值（如是,请填写“默认值：具体数值”）； 相关方结算凭证（如是，请填写“结算凭证类型：写明如何确保供应商数据质量”）； 结算凭证类型：例如发票、缴费单、检测报告等 确保供应商数据质量的手段：例如物料入厂过磅称重校验、厂内安装流量计或电表等计量校验、定期抽样检测等。 其他方式（请详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测频次 | 监测设备精度 | 规定的监测设备校准频次 |  |  |
| 净购入电量 | MWh | 实测值 GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 电能表：DSSD331/EPM5500P | 总降及各配电室 | 实时监测 | 0.005% | 每年 | 参考财务电费结算单/发票 | 维修保全部 |
| 净购入电力排放因子 | tCO2/MWh | 默认值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热量 | GJ | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力排放因子 | tCO2/GJ | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |

| D-5 补充数据表中数据的确定方式（按照《补充数据表》填报的边界进行报告） |
| --- |
| 补充报表中要求的补充数据 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式， 选取以下获取方式： 实测值（如是请填写“实测值：写明具体方法和标准”）； 默认值（如是,请填写“默认值：具体数值”）； 相关方结算凭证（如是，请填写“结算凭证类型：写明如何确保供应商数据质量”）； 结算凭证类型：例如发票、缴费单、检测报告等 确保供应商数据质量的手段：例如物料入厂过磅称重校验、厂内安装流量计或电表等计量校验、定期抽样检测等。 其他方式（请详细描述）。 | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备 安装位置 | 监测频次 | 监测设备精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |
| 烟煤消耗量 | 吨 | 实测值 当期购入煤量根据《GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则》采用地磅计量 期初期末库存煤量采用盘库仪计量 | 进厂煤量： 进厂煤皮带秤 | 地磅房 | 每批次 | ±0.03% | 每年 | 参考财务购煤结算凭证 | 技术部 |
|  |  |  | 库存煤量：全站仪 NTS-360 | 技术部 | 每月1次 | ±0.03% | 每年 |  | 技术部 |
| 烟煤低位热值 | GJ/t | 实测值：GB/T 213 煤的发热量测定方法 | 自动量热仪 | 质控部 | 每批次 | ±60J/g | 每年 | 参考工业分析结果 | 质控部 |
| 烟煤单位热值含碳量 | tC/GJ | 默认值0.02618 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟煤氧化率 | % | 默认值98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 | 吨 | 实测值： GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 涡轮流量计 | 柴油库 | 每年 | ±1% | 每年 | 参考财务结算凭证 | 技术部 |
| 柴油 | GJ/t | 默认值42.652 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油单位热值含碳量 | tC/GJ | 默认值0.0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油氧化率 | % | 默认值99% |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料 | 吨 | 实测值生料喂料量*生熟料折合比 生熟料折合比比来源： 根据烧失量反算 | 生料均化库底的固体流量计DLD6.5 | 均化库 | 每小时 | ±0.5% | 每年 | 参考原料财务凭证 | 技术部 |
| 熟料CaO含量 | % | 实测值：GBT176-2008 水泥化学分析方法 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 |  | 每半年 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 熟料MgO含量 | % | 实测值：GBT176-2008 水泥化学分析方法 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 |  | 每半年 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 料中不是来源于碳酸盐分解的氧化钙(CaO)的含量 | % | 实测值： 再根据《补充数据表中的计算公式》计算 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 |  | 每半年 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 熟料中不是来源于碳酸盐分解的氧化镁(MgO)的含量 | % | 实测值： 再根据《补充数据表中的计算公式》计算 | 荧光分析仪 型号：PW4400 | 质控部 | 每批次 |  | 每半年 | 参考滴定法 GBT176-2008分析结果 | 质控部 |
| 电网供电电量 | MWh | 实测值：92284.18GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 电能表：DSSD331/EPM5500P | 总降 | 实时监测 | 0.005% | 每年 | 参考财务电费结算单 | 维修保全部 |
| 电网供电电力排放因子 | tCO2/MWh | 默认值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余热电量 | MWh | 实测值：GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 电能表 | 总降 | 实时监测 | 0.005% | 每年 | 参考财务电费结算单 | 技术部 |
| 协同处置废弃物量（城市固体垃圾+污泥） | 万t | 实测值：GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 地磅 | 地磅房 | 1批次 | ±0.01% | 每年 | 参考财务凭证 | 技术部 |

| E数据内部质量控制和质量保证相关规定 |
| --- |
| 华新水泥（武穴）有限公司已经由环保部制订完成温室气体监测计划（1.0版本），对企业各部门跟温室气体监测有关的职责和权限作出明确规定，形成文件并进行传达宣贯。华新水泥（武穴）有限公司的碳排放监测将主要由环保部专人负责执行和实施。监测人员将根据需要，记录监测数据并存档；环保部同时指定数据管理员，数据管理员负责数据的审核等相关工作。 监测计划由环保部根据《中国企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》以及国家相关的法律法规文件制订，监测计划中详细描述了所有活动水平数据和排放因子的确定方式，包括数据来源、数据获取方式、监测设备详细信息、数据缺失处理方法等内容。如《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》以及国家相关的法律法规文件发生变化，企业自身的组织机构发生重大变化，企业的生产或者监测设备发生重大变化，环保部会负责对监测计划进行修订，并报送总经理批准。 环保部根据监测结果完成年度温室气体排放报告，并由环保部指派专门人员完成内部审核，最终报送总经理批准。环保术部由指定数据管理人员负责数据的收集和记录，所有的监测数据都按月记录，所有的电子或者纸质材料应将保存至三年之后。 |
| 填报人: | 填报时间： |
| 内部评估人： | 评估时间： |
| 填报单位盖章（企业盖章） |

核查机构评估结论

一、评估依据：企业温室气体排放核算方法与报告指南 企业温室气体排放补充数据表

二、评估结论： 内容包括： 重点排放单位监测计划与核算方法与报告指南的符合性； 重点排放单位监测计划的可行性； 评估过程中未覆盖的问题描述（如适用）。

评估组长： （签名） 时间

核查机构负责人：（签名） 机构盖章

附：第三方核查机构对监测计划的评估报告

# Footnotes

按行业核算指南中的“核算边界”章节的要求填写。

按行业补充报表覆盖的范围填写。

对于同一设施同时涉及6.1/6.2/6.3类排放的，需要在各类排放设施中重复填写。

该类设施，特别是耗电设施，只需填写主要设施即可，如耗电量较小的照明设施等可不填写。

如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

电网行业使用六氟化硫设备修理与退役及输配电损失引起的排放相关参数填写在过程排放中。

如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

此列需要填写的数据应与行业《补充数据表》中的第一列“补充数据”保持内容和格式完全一致；

如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

如果数据的计算方法及获取方式与D1~D3部分的内容相同，可在表中直接说明；